Kecskemét Megyei Jogú Város

Alpolgármestere

BESZÁMOLÓ

#### Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2012. február 16-án

tartandó ülésére

Tárgy: Kohajda László képviselő kérdése és az arra adott válasz az uszoda üzemeltetésével kapcsolatban

Az előterjesztést készítette: Dr. Györe Dóra osztályvezető Jogi Osztály

##### Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 		Képviselői kérdés

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Metzinger Éva

jegyző

Kecskemét Megyei Jogú Város

#### Alpolgármestere

1295-20/2012.

BESZÁMOLÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2012. február 16-án tartandó ülésére

Tárgy: Kohajda László képviselő kérdése és az arra adott válasz az uszoda üzemeltetésével kapcsolatban

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság). A Társaság működteti egyebek mellett a Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdaparkot, valamint az új versenyuszoda és élményfürdő komplexumot.

„Uszoda üzemeltetéssel jelentkező externáliák” tárgyú Kohajda László képviselő úr által 2012. február 6. napján benyújtott – mellékletként csatolt - kérdéseit Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 47/1998. (XII.21.) önkormányzati rendeletének 37-38. § szerint az üzemeltetést ellátó Társaság tájékoztatása alapján az alábbiak szerint válaszolom meg:

„A Kecskeméti új versenyuszoda és élményfürdő megépítésével energiatakarékos költségkímélő üzemeltetésre törekedtünk, korszerű technológiák beépítésével a későbbiekben megtakarítások érhetők el.

Az új uszodába telepített kazánház látja el az új uszodát és a strandot is hővel. A Viessmann gázkazánok összes kapacitása 5 MW, melyből a legtöbbet menő kazánra hőhasznosító berendezés kerül telepítésre (szintén Viessmann termék). Ennek a megoldásnak köszönhetően kondenzációs kazánnak megfelelő hatásfokot  érünk el.

Ezt kiegészítve telepítésre kerül egy ENERG 210 teljesítményű gázmotor, mely zsinór terhelésben a szükséges villamos energiát megtermeli. A gázmotor 210 kW villamos teljesítménye elegendő lesz az éjszakai üzem ellátására és a nappali alapterhelés elvitelére. A nappali növelt energiafogyasztást a hálózatról vételezve egy elektromos szerződés értelmében a helyi áramszolgáltató Démász fogja biztosítani. A Démász rendszere és a gázmotor hálózatpárhuzamos rendszerben működik.

Az uszoda későbbi tervei között szerepel a folyamatos hatásfokjavítás és új megújuló energiák, energiatermelők beemelése.

Az épület átadása után tervezzük KEOP pályázaton való indulást és napkollektoros és/vagy napelemes rendszerre való pályázást. Szintén későbbi lehetőség a termálkút metántartalmának hasznosítására egy külön, kis teljesítményű gázmotor telepítése, mellyel szintén további hő és villamos energia termelhető.”

1./ A frissen megnyitott uszoda fűtése mekkora mértékben történik gázkazánokkal, mekkora arányban geotermikus energiával? Hány kW/h gázkazán- átlagteljesítménnyel fűtöttünk egy átlagos 2012. januári napot? Hány m3 gáz fogyott, és ez mekkora költségvonzattal járt egy átlagos napon? Mekkora volt e napon a létesítmény fűtésének CO2 kibocsátása?

- 2012. januári gázfogyasztás:			149.259 m3/hó

- Januári napi átlag fogyasztás:		4.815 m3/nap

- Januári napi átlag gázköltség:		698.175 Ft+Áfa/nap

- órai átlag fogyasztás:				200 m3/h

- órai átlag teljesítmény:			1736 kW

- órai CO2 kibocsátás:				850 kg/h

2./ Hány kW elektromos áram fogyott 2012 januárjában egy átlagos napon? Ez milyen költséget jelent? Mekkora CO2 lábnyommal számol alpolgármester asszony (napi szinten)?

- 2012. januári áramfogyasztás:			196.171 kWh/hó

- Januári napi átlag fogyasztás:			6.328 kWh/nap

- Januári napi átlag áram költség:			114.062 Ft+Áfa/nap

- órai átlagfogyasztás:					264 kW/óra

- órai CO2 kibocsátás:					307 kg/óra

- a gázmotor által termelt áram:			87.977 kWh/hó

- a gázmotor által kiváltott havi CO2:			102 t/év

3./ Hány m3 használt víz keletkezik naponta (szennyvíz, medencék használt vize)?  Mi történik a használt uszodai vízzel? Amennyiben a szennyvíz csatorna rendszerbe kerül, hány C fokos a víz, a közterületi gerincre csatlakozáskor?

- 2012. januári városi víz fogyasztás:			8.680 m3/hó

- 2012. januári termálvíz felhasználás:			21.170 m3/hó

- a termálvíz által kiváltott havi CO2:			51,8 t/hó

- A felhasznált termálvíz aránya:			71%

- a csatornába távozó víz hőmérsékletét nem mérjük.

4./ Mekkora az épületet borító üvegfelület felülete (m2) és mekkora hőkibocsátási együtthatója (W/m2 K)?

- az üvegfelület nagysága:			3 519 m2

- az üvegfelület hőátbocsátási tényezője: 	0,9W/m2K

5./ Mekkora kiadási és mekkora bevételi volumennel számol alpolgármester asszony 2012-ben hónapra, vagy szezonra lebontva.  Jelenleg melyek azok a Kecskeméti sajátosságok, erősségek amelyekkel elkerülhetjük  a veszteséges működést?

Az üzembe helyezési munkálatok során torzíthatnak az új uszoda és élményfürdő működésre vonatkozó 2012. éves tervezésnél figyelembe vehető mutató számok (például: medencék többszörös feltöltése), így a beüzemelés idején felmerülő költségek és ráfordítások nem tekinthetőek bázis adatnak. Erre tekintettel a gazdasági társaság vállalta, hogy a 2012. évi előzetes üzleti tervét legkésőbb 2012. március hónapban elkészíti és benyújtja a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottsághoz. A Társaság ügyvezetője, Jánosi István arról tájékoztatott, hogy a végleges üzleti terv benyújtására várhatóan 2012. júniusában kerülhet sor, tekintettel arra, hogy a műszaki átadás végső határideje 2012. április 23. napja.

6./ Átadásra pontosan mekkora összegből épült fel a létesítmény, mekkora összeg terhelte a város költségvetését?

A Társaság ügyvezetőjének, Jánosi Istvánnak a fentiekben megjelölt tájékoztatása alapján a Társaság nem tud érdemi tájékoztatást adni a létesítmény bekerülési költségeiről és a lízing összegéről, mivel a CIB Lízing Zrt. a lízingdíj alapját képező ”bekerülési érték” kalkulációt a még folyamatban lévő munkák miatt nem tudta elkészíteni.

7./ Az energia költségek milyen volumenű középtávú emelkedésével számol a város? Hogyan készülünk a 2014-től várható jelentős gázkorlátozásokra. (Az ország gáz Kína, valamint Németország felé vezetése miatt hazánk a maradékelven fog 2014-től földgázhoz jutni, Bencsik János egykori energetikai államtitkár adatai szerint.)

Az anyag és energiaáramlás tudatos tervezésével, a költséghatékony ám mégis környezetkímélő megoldásokkal kapcsolatban a Társaság ügyvezetője, Jánosi István az alábbiakról tájékoztatott.

A fent leírtakon kívül az új versenyuszoda és élményfürdő megépítése során az alábbi korszerű technológiai megoldások kerültek kialakításra:

- „a légkezelők hővisszanyerősek, valamint a nagy medenceterekhez telepítettek páratartalom vezérlésűek is,

- a két gázkazán közösített kéményébe szerelt füstgáz hővisszanyerő fog üzemelni,

- a termálvíz hőjéből hőcserélőn keresztül lehetőség lesz a HMV-t előmelegíteni,

- a létesítményben a világító testek és fényforrások az eddig kapható legkorszerűbbek a fogyasztás tekintetében,

- a nagyforgalmú csapolóhelyeken (zuhanyzók, mosdók) hő és mennyiség korlátozós csaptelepek kerülnek beépítésre,

- a nagy víztérfogatú medencék, és használati okokból többször leüríteni szükséges medencék (tanmedence -  nem kiszámítható gyerekek általi szennyezése, üzemi tapasztalatok), ill. ezek túlfolyói belső csapadék csatornahálózaton keresztül a létesítmény melletti tóba üríthetők szennyvízcsatornadíj  megtakarítással.

- 4,5 kW-nál nagyobb elektromos teljesítményű villanymotorok frekvencia váltós üzeműek, melyekkel történő (kézi) szabályozási lehetősége energia megtakarítást eredményezhet,

- a nagymedence terek légkezelőpárjai frekvencia váltós üzeműek a napszak, ill. terhelés függvényében történő automata szabályozással,

- az új fürdőbe telepített hőközpont (nyáron rendelkezésre álló szabad hőkapacításából) adja a hőt, a meglévő élményfürdőbe, és ezzel kiváltotta annak eddig függetlenül  üzemelő kazánjait, azok üzeméhez tartozó egyéb járulékos költségek megszűnésével (gázalapdíj, kazánkarbantartás stb),

- a fűtés, osztó-gyűjtőiből időjáráskövető szabályozású fűtési körök is üzemelnek, az építési engedélyes terv szerint az épület határoló szerkezeteinek összesített és átlagos hő átbocsájtási tényezője a határértéknél lényegesen kedvezőbb.”

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolóban foglaltakat megtárgyalni és az abban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.

Kecskemét, 2012. február 13.

Szemereyné Pataki Klaudia

alpolgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

……/2012. (II.16.) KH. számú határozat

Kohajda László képviselő kérdése és az arra adott válasz az uszoda üzemeltetésével kapcsolatban

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester 1295-20/2012. számú beszámolójában foglaltakat és az alábbi határozatot hozta:

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester Kohajda László képviselő „Uszoda üzemeltetéssel jelentkező externáliák” tárgyban feltett kérdésére vonatkozó válaszról szóló a beszámolóját.

Képviselői Kérdés

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2012. február 16-i ülésére

Tárgy: Uszoda üzemeltetéssel jelentkező externáliák

Tisztelt Szemereyné Pataki Klaudia Alpolgármester Asszony!

Az új uszoda tervezett és a próbaüzem alatt tapasztalt externáliáinak bemutatásán keresztül az alábbi részletek megválaszolását kérem Öntől, tájékoztatva ezzel Kecskemét lakosságát is.

- A frissen megnyitott uszoda fűtése mekkora mértékben történik gázkazánokkal, mekkora arányban geotermikus energiával? Hány kW/h  gázkazán- átlagteljesítménnyel fűtöttünk egy átlagos 2012. januári napot? Hány m3 gáz fogyott, és ez mekkora költségvonzattal járt egy átlagos napon? Mekkora volt e napon a létesítmény fűtésének CO2 kibocsátása?

- Hány kW elektromos áram fogyott 2012 januárjában egy átlagos napon? Ez milyen költséget jelent? Mekkora CO2 lábnyommal számol alpolgármester asszony (napi szinten) ?

- Hány m3 használt víz keletkezik naponta (szennyvíz, medencék használt vize)?  Mi történik a használt uszodai vízzel? Amennyiben a szennyvíz csatorna rendszerbe kerül, hány C fokos a víz, a közterületi gerincre csatlakozáskor?

- Mekkora az épületet borító üvegfelület felülete (m2) és mekkora hőkibocsátási együtthatója (W/m2 K)?

- Mekkora kiadási és mekkora bevételi volumennel számol alpolgármester asszony 2012-ben hónapra, vagy szezonra lebontva.  Jelenleg melyek azok a Kecskeméti sajátosságok, erősségek amelyekkel elkerülhetjük  a veszteséges működést ?

- Átadásra pontosan mekkora összegből épült fel a létesítmény, mekkora összeg terhelte a város költségvetését?

- Az energia költségek milyen volumenű középtávú emelkedésével számol a város? Hogyan készülünk a 2014-től várható jelentős gázkorlátozásokra. (Az orosz gáz Kína, valamint Németország felé vezetése miatt hazánk a maradékelven fog 2014-től földgázhoz jutni, Bencsik János egykori energetikai államtitkár adatai szerint)

Kérdéseimet elsősorban azzal a szándékkal tettem fel, hogy tudatosan tervezzük és számoljunk az anyag és energia áramlásokkal. Ne érjenek minket felkészületlenül a világgazdasági válság hatásai, valamint a fenntarthatóság megvalósulása érdekében a napi közbeszéd szerves részévé váljanak a gazdasági-környezeti tartalmak , legalább döntéshozatali szinten.

Szíves válaszát írásban, a kérdéseimmel együtt várom a Képviselőtestület elé terjeszteni.

Köszönettel:

Kecskemét, 2012. 02. 06.

Kohajda László

önkormányzati képviselő